## Slide 1: Kliimaneutraalsuse saavutamine Eestis
8/11/2019
Lauri Tammiste
SEI Tallinn juhataja

## Slide 2: Mis suunas liigub maailm?

## Slide 3: Meie heaolu saavutamise hinnaks emissioonid ja keskkonnakahju arengumaades
Allikas: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#consumption-based-trade-adjusted-co2-emissions
Tegelikud emissioonid läbi tarbimisest ja impordist enamuses läänemaailmas suuremad kui kodumaise tootmise põhjustatud

## Slide 4: Energiatarve ikka kasvab ja autostumine/SUVstumine suur probleem
Allikas: https://www.iea.org/media/presentations/OffshoreWind-Launch-Presentation.pdf

## Slide 5: Taastuvenergiaallikad siiski tegemas võidukäiku

## Slide 6: Kella tagasi keerata ei saa

## Slide 7: Investorid väljuvad järjest fossiilvaradest

## Slide 8: Belgias arendatakse piloottehast CO2 vabaks tsemenditootmiseks
Allikas: https://www.endsreport.com/article/1663566/debrief-belgian-cement-plant-blazing-trail-net-zero-emissions

## Slide 9: Rootsi terasetööstus võttis eesmärgiks jõuda kliimaneutraalse tootmiseni
Allikas: http://www.hybritdevelopment.com

## Slide 10: Vesiniku valdkonna investeeringud kasvavad üha kiiremini
Allikas: https://new.siemens.com/au/en/company/press-centre/2019/murchison-renewable-hydrogen-project.html

## Slide 11: Milline on Eesti seis ja väljavaated?

## Slide 12
Kas kliimaneutraalsus aastaks 2050 on Eestis saavutatav?

## Slide 13
Jah

## Slide 14
Mis selleks tegema peab?

## Slide 15
Vähendama heitmeid aastaks 2050 ca 2,2 Mt CO2 ekv-ni
Metsanduse ja maakasutuse muutuse sektoris tagama süsiniku sidumise mahus ca 4 Mt CO2 ekv aastas

## Slide 16: Kuhu peame heitmetega jõudma aastaks 2050 võrreldes tänasega?
Kokku 2,25 Mt CO2 ekv, juhul kui energeetika KHG heide on nullilähedane
Metsastamine, turvasmuldade viimine looduslikeks rohumaadeks ja muldade lupjamine võimaldab
hinnanguliselt täiendavalt siduda ~1,6 Mt CO2 ekv
läbi metsamajandamise on võimalik leida täiendav
sidumine LULUCF sektorist, maksimaalselt kokku ca 4Mt CO2 ekv
kui LULUCF ei suuda selles mahus siduda, siis saab süsinikuneutraalsuse saavutada CCS/CCU tehnoloogiate
abil, millest Eestis kasutatavad algavad hinnast 22-36 €/t CO2

## Slide 17: 3 võtmefookust 2020-2030
Energiatõhusus kõikides sektorites
Energiakandjad/tootmine kliimaneutraalseks
Metsandus ja maakasutus

## Slide 18: ÜKS VÕIMALIK KLIIMANEUTRAALSUSE STSENAARIUM

## Slide 19
Stsenaarium:
Illustreerib analüüsitud meetmete baasilt teed kliimaneutraalsuseni
On loodud eeldusel, et Eesti soovib väga olulisel määral tagada energiaga varustatus kohalike tootmisvõimsustega
Ei tähenda, et neid meetmeid peaks kõiki sellisel kujul ja sellises mahus rakendama, valikud sõltuvad tehnoloogiate, turgude arengust tulevikus
Valminud modelleerimis tööriist võimaldab lisada uusi meetmeid või muuta/täiendada infot olemasolevate meetmete kohta (nt maksumus, efektiivsus jne)

## Slide 20: Stsenaariumi rakendumise tulemused

## Slide 21
Kas kliimaneutraalsuse saavutamine maksab ilmtingimata 17,3 miljardit eurot?

## Slide 22
Ei

## Slide 23: Millest sõltub stsenaariumi maksumus?
Millist varustuskindlust soovime – ligi pool sellest summast seotud energiatootmisvõimsuste investeeringutega
Milliseid meetmeid rakendame, milliseid mitte
Mida teevad meie naabrid. koordineeritult ja Balti-Põhjamaade koostöös maksumus tõenäoliselt väiksem
Kuidas arenevad tehnoloogia ja turu tulevikus
Ei

## Slide 24
Kas see on kõik täiendav kulu ühiskonnale?

## Slide 25
Ei.
a) investeerime nendesse valdkondadesse nagunii, vaja lihtsalt rohkem ja rohelisemalt
b) kokku tooksid selle stsenaariumi investeeringud ühiskondlikult majanduslikku säästu

## Slide 26: Varajased investeeringud hakkavad tooma majanduslikku säästu hilisematel kümnenditel

## Slide 27: Vajaminevad investeeringud jõukohased
See tähendab keskmiselt 4% SKP-st järgneval kümnendil, 2% protsenti SKP-st teisel kümnendil ja vähem kui 1% viimasel kümnendil.
Need mahud sisaldavad suurel määral investeeringuid ja tegevusi, mida nagunii tehakse.
Arvutuste eelduseks kõrge energiajulgeoleku stsenaarium – mahuka elektrienergia impordi korral investeeringuvajadused ca 30-50% väiksemad.

## Slide 28: Lõviosa investeeringutest tehakse erasektoris
Ja need investeeringud ei juhtu iseenesest, neile on vaja luua sobilikud tingimused

## Slide 29
Kas kliimaneutraalsuseni jõudmiseks on vaja täiesti uusi tehnoloogiaid?

## Slide 30
Ei.
Oluline osa teest sinna saab käia olemasolevaid, kuluefektiivseid lahendusi kasutades. Ja innovatsioon aitab järgnevatel aastatel kõige keerukamate sammude astumisel.

## Slide 31
Kas kliimaneutraalsete tehnoloogiatega saab tagada varustuskindluse?

## Slide 32
Jah

## Slide 33: Eeldame stsenaariumis kõrget varustuskindlust

## Slide 34
Kas kliimaneutraalsuseks on hädavajalik tuumatehnoloogia kasutuselevõtt?

## Slide 35
Ei.
See on üks valikuvõimalustest. Regionaalne turg, tehnoloogiate areng ja ühiskondlikud hoiakud määravad ära, milline saab olema tuleviku portfell.

## Slide 36: Taastuvate võimsuste tasakaalustamise võimalused
Välisühendused (eeldusel, et ühenduste taga on piisavalt võimsusi)
Kiirelt koormatavad võimsused (nagu pump-hüdroakumulatsioonijaam), fossiilkütustel jaam koos CCS/CCU-ga
Akud, patareid (nt elektriautode akud)
Targad võrgud, koormuse juhtimine
vesinik

## Slide 37: MEETMED

## Slide 38
CO2 vähenemine
2021-2050 [tCO2ekv/a]
CO2 vähenemise marginaalkulu
2021-2050 [€/tCO2ekv]
Investeeringu-vajadus
2021-2050 [M €]]
Avaliku sektori investeering
2021-2030 [M €/a]
Uute töökohtade arv
2021-2050 [tk/a]
SKP muutus
2021-2050 [M €/a]
Kliimaneutraalsuse 2050 stsenaariumi meetmed: HOONED
Hoolekandeasutuste renoveerimine |  | 594 |  | 2 429 |  | 78 |  | 1,4 |  | 34 |  | 0,6
Lasteaiahoonete rekonstrueerimine |  | 2 159 |  | 409 |  | 140 |  | 3,9 |  | 48 |  | 0,4
Väikeelamute rekonstrueerimine |  | 60 973 |  | 360 |  | 1 300 |  | 16,3 |  | 540 |  | 10,1
Korterelamute rekonstrueerimine |  | 64 304 |  | 117 |  | 2 055 |  | 24,7 |  | 480 |  | -4,1
Koolimajade rekonstrueerimine |  | 12 323 |  | 1 |  | 333 |  | 16,7 |  | 71 |  | -1,0
Büroohoonete rekonstrueerimine |  | 21 481 |  | -8 |  | 536 |  | 2,7 |  | 112 |  | -1,8
Kaubandus-teenindus ettevõtete hoonete rekonstrueerimine |  | 32 072 |  | -796 |  | 421 |  | 2,1 |  | -194 |  | -16,6
Tööstushoonete rekonstrueerimine |  | 15 954 |  | -415 |  | 422 |  | 2,1 |  | 16 |  | -5,3
KOKKU |  | 209 860 |  | - |  | 5 287 |  | 70 |  | 1105 |  | -18
Osakaal kõikide meetmete mahust |  | 5% |  | - |  | 31% |  | 32% |  | 36% |  | 7%

## Slide 39
CO2 vähenemine
2021-2050 [tCO2ekv/a]
CO2 vähenemise marginaalkulu
2021-2050 [€/tCO2ekv]
Investeeringu-vajadus
2021-2050 [M €]]
Avaliku sektori investeering
2021-2030 [M €/a]
Uute töökohtade arv
2021-2050 [tk/a]
SKP muutus
2021-2050 [M €/a]
Kliimaneutraalsuse 2050 stsenaariumi meetmed: ELEKTRITOOTMINE
Päikeseenergia |  | 51 911 |  | 181 |  | 474 |  | 1,6 |  | 5 |  | -13,9
Meretuulepargid |  | 748 795 |  | 59 |  | 3 984 |  | 39,8 |  | 538 |  | -55,5
Maismaatuulepargid |  | 136 291 |  | 26 |  | 701 |  | 2,3 |  | -33 |  | -10,8
Hüdropumpjaamad |  | 283 770 |  | 192 |  | 450 |  | 4,5 |  | 563 |  | 19,0
Väikeste moodulreaktorite rajamine |  | 276 680 |  | 267 |  | 2 213 |  | 0,0 |  | 1 432 |  | -19,1
KOKKU |  | 1 497 446 |  | - |  | 7 822 |  | 48 |  | 2507 |  | -80
Osakaal kõikide meetmete mahust |  | 38% |  | - |  | 45% |  | 22% |  | 82% |  | 30%

## Slide 40
Kliimaneutraalsuse 2050 stsenaariumi meetmed: MUU ENERGIA
CO2 vähenemine
2021-2050 [tCO2ekv/a]
Investeeringu-vajadus
2021-2050 [M €]]
Uute töökohtade arv
2021-2050 [tk/a]
CO2 vähenemise marginaalkulu
2021-2050 [€/tCO2ekv]
Avaliku sektori investeering
2021-2030 [M €/a]
SKP muutus
2021-2050 [M €/a]
Biometaani osakaalu suurendamine transpordisektori gaasitarbimises |  | 110 307 |  | 5 |  | 233 |  | 0,8 |  | 759 |  | 20,5
Kaugküttetorustiku renoveerimine |  | 11 077 |  | -123 |  | 120 |  | 6,0 |  | 106 |  | 2,7
Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus |  | 34 835 |  | -75 |  | 140 |  | 0,0 |  | 194 |  | 5,4
Soojuspumpade paigaldamine |  | 1 768 |  | 1 947 |  | 96 |  | 0,0 |  | 35 |  | 1,2
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel |  | 2 382 |  | 227 |  | 16 |  | 0,5 |  | 8 |  | 0,2
Põllumajandusmasinates alternatiivkütuste kasutamine |  | 3 586 |  | 525 |  | 0 |  | 0,0 |  | -47 |  | -4,7
Kaugjahutus |  | 7 537 |  | -478 |  | 36 |  | 0,2 |  | -7 |  | -2,7
LED tänavavalgustus |  | 3 921 |  | 750 |  | 150 |  | 0,5 |  | -7 |  | -4,3
Vesinikutootmine (10% tänasest maagaasivõrgu mahust) |  | 18 194 |  | 21 |  | 11 |  | 0,0 |  | 2 |  | -0,3
Tsemenditööstuse energiasisendite süsinikumahukuse vähendamine |  | 17 453 |  | 38 |  | 0 |  | 0,0 |  | 2 |  | 0,3
Lubjatööstuse energiasisendite süsinikumahukuse vähendamine |  | 77 |  | 105 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0
KOKKU |  | 211 136 |  | - |  | 803 |  | 8 |  | 1047 |  | 18
Osakaal kõikide meetmete mahust |  | 5% |  | - |  | 5% |  | 4% |  | 34% |  | -7%

## Slide 41
CO2 vähenemine
2021-2050 [tCO2ekv/a]
CO2 vähenemise marginaalkulu
2021-2050 [€/tCO2ekv]
Investeeringu-vajadus
2021-2050 [M €]]
Avaliku sektori investeering
2021-2030 [M €/a]
Uute töökohtade arv
2021-2050 [tk/a]
SKP muutus
2021-2050 [M €/a]
Kliimaneutraalsuse 2050 stsenaariumi meetmed: LULUCF & TÖÖSTUS
Metsastamine |  | 702 581 |  | -10 |  | 154 |  | 5,1 |  | 371 |  | 17,5
Turvasmuldade viimine looduslikuks rohumaaks |  | 257 286 |  | 6 |  | 0 |  | 0,0 |  | 30 |  | -0,5
Fluoritud KHG-de määrusrakendamine |  | 74 100 |  | 2 |  | 4 |  | 0,0 |  | -2 |  | -0,2
KOKKU |  | 1 033 967 |  | - |  | 158 |  | 5 |  | 399 |  | 17
Osakaal kõikide meetmete mahust |  | 26% |  | - |  | 1% |  | 2% |  | 13% |  | -6%

## Slide 42
Kliimaneutraalsuse 2050 stsenaariumi meetmed: TRANSPORT
CO2 vähenemine
2021-2050 [tCO2ekv/a]
Investeeringu-vajadus
2021-2050 [M €]]
Uute töökohtade arv
2021-2050 [tk/a]
CO2 vähenemise marginaalkulu
2021-2050 [€/tCO2ekv]
Avaliku sektori investeering
2021-2030 [M €/a]
SKP muutus
2021-2050 [M €/a]
Surugaasiautode kasutuselevõtt |  | 10 235 |  | -1 170 |  | 36 |  | 1,2 |  | -588 |  | -39,7
Elektriautode kasutuselevõtt |  | 393 787 |  | -576 |  | 840 |  | 8,4 |  | -1 850 |  | -197,9
Raudtee elektrifitseerimine |  | 59 167 |  | 100 |  | 428 |  | 21,4 |  | 209 |  | 0,3
Kaubavahetuse suunamine maanteelt raudteele |  | 36 900 |  | 1 |  | 1 |  | 0,1 |  | 0 |  | 0,0
Elroni elektrirongide soetamine |  | 7 433 |  | -22 |  | 60 |  | 6,0 |  | -37 |  | -2,7
Tallinna trammiliikluse arendamine |  | 47 478 |  | -394 |  | 105 |  | 10,5 |  | -16 |  | -9,5
Rail Baltica kohalikud peatused |  | 16 080 |  | 52 |  | 25 |  | 2,5 |  | 10 |  | -0,6
Ühistranspordiradade arendamine |  | 8 987 |  | -857 |  | 10 |  | 1,0 |  | -87 |  | -4,1
Rail Baltic |  | 64 428 |  | -483 |  | 984 |  | 16,4 |  | 114 |  | 62,5
Elektribussid |  | 61 250 |  | -119 |  | 25 |  | 0,3 |  | 214 |  | 32,1
Surugaasibusside kasutuselevõtt |  | 2 286 |  | -428 |  | 2 |  | 0,1 |  | -50 |  | -3,2
Vesinikusõidukid |  | 26 416 |  | -268 |  | 403 |  | 0,0 |  | -41 |  | -26,7
Rattataristu linnades (koos kergliiklustunnelitega) |  | 30 872 |  | -299 |  | 78 |  | 7,8 |  | -65 |  | -4,6
Tartu trammiliikluse arendamine |  | 3 457 |  | 28 |  | 90 |  | 0,0 |  | 53 |  | 0,4
Praamiliikluse elektrifitseerimine |  | 11 379 |  | 67 |  | 23 |  | 2,3 |  | 6 |  | -0,2
KOKKU |  | 780 154 |  | - |  | 3 110 |  | 78 |  | -2129 |  | -194
Osakaal kõikide meetmete mahust |  | 20% |  | - |  | 18% |  | 36% |  | -69% |  | 72%

## Slide 43
Kliimaneutraalsuse 2050 stsenaariumi meetmed: PÕLLUMAJANDUS
CO2 vähenemine
2021-2050 [tCO2ekv/a]
Investeeringu-vajadus
2021-2050 [M €]]
Uute töökohtade arv
2021-2050 [tk/a]
CO2 vähenemise marginaalkulu
2021-2050 [€/tCO2ekv]
Avaliku sektori investeering
2021-2030 [M €/a]
SKP muutus
2021-2050 [M €/a]
Sõnnikukäitlemise parendamine |  | 24 480 |  | 152 |  | 112 |  | 7,8 |  | 74 |  | -1,8
Happeliste muldade neutraliseerimine |  | 94 103 |  | 90 |  | 0 |  | 0,0 |  | 49 |  | -7,1
Täppisväetamise seadmete ostutoetus |  | 2 262 |  | 16 |  | 3 |  | 0,2 |  | -2 |  | -0,1
Kasvuhoonete ja köögiviljade laohoonete energiasääst/taastuvenergia |  | 111 |  | 5 017 |  | 17 |  | 0,9 |  | 11 |  | 0,0
Rohumaal karjatamise osakaalu kasv |  | 3 568 |  | 1 250 |  | 0 |  | 0,0 |  | 17 |  | -3,7
Sööda kvaliteedi parandamine piimalehmadel |  | 9 738 |  | 113 |  | 0 |  | 0,0 |  | 4 |  | -0,9
Talvine taimkate |  | 38 321 |  | 46 |  | 0 |  | 0,0 |  | 7 |  | -1,4
Otsekülv |  | 13 435 |  | -400 |  | 0 |  | 0,0 |  | -22 |  | 3,8
KOKKU |  | 186 018 |  | - |  | 132 |  | 9 |  | 136 |  | -11
Osakaal kõikide meetmete mahust |  | 5% |  | - |  | 1% |  | 4% |  | 4% |  | 4%

## Slide 44: Mõned meetmed hädavajalikud nende suure mõju tõttu, mõned prioriteetsed kuna toovad suurt säästu

## Slide 45: Mida tähendab süsinikuneutraalsuse saavutamine majanduslikus plaanis?
Kokkuvõttes hakkavad rakendatud meetmed pikas perspektiivis looma majanduslikku säästu
Toimub majanduse restruktureerimine, kus tööjõu- ja energiamahukamad tegevused asenduvad kapitali- ja tehnoloogiamahukamate tegevustega
Majandusmõjude täpne ulatus sõltub olulisel määral, milliseid analüüsitud meetmeid, millises mahus rakendatakse; lisaks võib oluliselt muuta majanduslike mõjude ulatust teiste toetavate tegevuste rakendamine hariduse, teadu-arendustegevuse, ettevõtluse arendamise vallas.

## Slide 46: Kas kliimaneutraalsus on saavutatav ka aastaks 2035?

## Slide 47
2050 kliimaneutraalse stsenaariumi korral oleks 2035 andmed umbkaudselt järgnevad:
Jäätmed: 0,25MtCO2e/a
Tööstus: 0,6MtCO2e/a
Põllumajandus: 1,3MtCO2e/a
Transport: aastal 2035 heide pigem ca 1,5MtCO2e/a
Energeetika: stsenaariumi kohaselt veel ca 5 MtCO2e, aga võimalik viia 0 lähedale
.
Miinuspoolel (2050)
LULUCF 2050 kliimaneutraalse stsenaariumi järgi 1,6MtCO2e/a
Strateegiline metsanduspoliitika 2050: ülejäänud 0,65MtCO2e/a
LULUCF 2035 kliimaneutraalse (2050) stsenaariumi järgi 1,0 MtCO2e/a
Strateegiline metsanduspoliitika 2050:

## Slide 48
- aastas müüakse Eestis ca 25-30 tuh uut sõiduautot
- Täna registris ca 700k autot
- Kliimaneutraalse stsenaariumi (2050) eeldus, et aastas 16k elektriautot (2020->2050)
selleks, et vahetada kogu autopark välja aastaks 2050 on vaja liikuda tempos 16k (2020->2035) ja 30k (2036->2050)
kui vaja, et kogu auto fleet oleks juba aastaks 2035 elektril/muul taastuval siis peaks tempo olema üle 40k autot aastas
Transpordisektor

## Slide 49
Kui juba aastaks 2035 on kogu autopark viidud elektrile siis on ka elektritarbimine suurem
Energia
Autopargi kiirem elektrifitseerimine tähendab
ka elektritarbimise kiiremat kasvu
Elektrivajaduse rahuldamiseks tuleb lisada
Meretuuleparke ca 1000+MW
+ tasakaalustamisvõimekust

## Slide 50: Kokkuvõttes
Elektri ja soojasektoris võimalik selleks ajaks täies mahus kliimaneutraalsetele energiaallikatele üleminek
Transpordis täielik dekarboniseerimine ei ole ilmselt jõukohane
LULUCF sidumispool oli optimeeritud SEI Tallinna stsenaariumis maksimaalset tulemuse saavutamiseks 2050 aasta kandis; 2035 ei ole sidumise pool tõenäoliselt piisav, et kogupildis tasakaalustada tolle hetkel heitmeid

## Slide 51
Tänud tähelepanu eest!